КОДЫ ОШИБОК SE 5000

на дисплее программатора МК 2

000004    -  сбой электропитания тахографа

000007    -  повышенное напряжение питания тахографа

000003    -  пониженное напряжение питания тахографа

000139    -  серьезный сбой в устройстве тахографа

000200    -  ошибка карты в слоте 1

000300    -  ошибка карты в слоте 2

000400    -  сбой в механике карты 1

000500    -  сбой в механике карты 2

000660    -  нет бумаги в принтере

000800    -  сбой часов

000900    -  появление импульсов скорости без включения зажигания

001177   -   сбой или перебой в коммуникации с внешним индикатором

001260    -  Движение без надлежащей карты

002007    -  повышенное напряжение питания датчика скорости ( > 4 сек )

002004    -  отсутствует напряжение питания датчика скорости

002003    -  пониженное напряжение питания датчика скорости ( > 4 сек )

002452    -  нарушение безопасности датчика ( неизвестный серийный номер, авторизация

не выполнена,   дефект аутентификации датчика ) 11

002380    -  сбой  датчика  ( нет сигнала данных В4 )   35

002180    -  ошибка датчика скорости ( нет сигнала скорости с датчика )

002280    -  ошибка при коммутации датчика (  разница импульсов перемещения, ошибка

передачи)

002508    -  внутренняя ошибка датчика ( ошибка авторизации )

002680    -  конфликт датчиков движения ( отсутствие сигналов датчиков )

002780    -  конфликт датчиков движения (  несовпадение значений скорости )

002888    -  ошибка второго источника скорости ( не подключен второй источник скорости )

002980    -  ошибка второго источника скорости ( отсутствует сигнал второго источника

скорости)

002А80    - ошибка  второго источника скорости ( ошибочные данные )

0005В1    -  нарушение безопасности

0005B2    -  во время загрузки данных карты или носителя массива данных возник сбой

коммутации

0005B3   -   сбой карты или текущей распечатки

000В78    -  CAN bus выключена разъем А (TCO-CAN)

00FD0B   -  CAN bus выключена разъем С (FMS-CAN)

000А70    -  прочие сбои CAN bus ( конфигурация, амплитуда сигналов, масса )

000С31   -   нарушение целостности данных в памяти тахографа

0001С0    -  предварительное предупреждение для происшествия «скорость слишком

высокая»

000D33   -   сбой в носителе данных калибровки

000D40   -   ошибка калибровки